## Slide 1: Werken met rolsteigers
Notes: Deze presentatie gaat over de risico’s van het werken op hoogte en de manieren om deze risico’s te verkleinen. De presentatie is algemeen. Gebruik waar mogelijk in de presentatie foto’s en voorbeelden uit de eigen praktijk, om de presentatie herkenbaarder te maken voor je werknemers.

## Slide 2: Rolsteigers

## Slide 3: Wanneer wordt een rolsteiger gebruikt?
Het gebruik van een rolsteiger wordt bepaald a.d.h.v. de arbeid hygiënische strategie.
Een ander arbeidsmiddel heeft voorrang, zoals:
  Stalen steiger
  Hoogwerker
  Hangbruginstallatie
  Hefsteiger
Indien bovengenoemde arbeidsmiddelen niet mogelijk zijn mag pas de rolsteiger ingezet worden! (werkvoorbereiding)
Notes: Het is aan de werkvoorbereiding te bepalen of een rolsteiger ingezet mag worden of dat er een veiliger arbeidsmiddel ingezet moet worden conform de arbeidshygiënische strategie.

## Slide 4: Correct gebruik?
Notes: Wat is hier allemaal aan de hand?

## Slide 5: Correct gebruik?
Notes: Over de dakconstructie hoeven we niet te praten: dit kan gewoon niet.
Van links naar rechts:
Een combinatie van trapjes, ladders en planken: niet getekend of berekende constructie
De rolsteiger is onvoldoende van diagonalen voorzien, er zijn geen tussenvloeren, de werkvloer is niet dichtgelegd, er is geen heupleuning, knieleuning, kantplank en de werkvloer ligt bovendien te hoog.
Er zijn geen tussenvloeren aangebracht.
Er zijn geen stabilisatoren aangebracht.
Er wordt niet gewerkt met een voorloopleuning

## Slide 6: Correct gebruik?
Notes: Wat is hier allemaal aan de hand?

## Slide 7: Correct gebruik?
Notes: Werkvloer is niet dichtgelegd. Is op twee niveau aangebracht.
Kantplanken ontbreken en heupleuning is ook niet aanwezig.
Er zijn geen stabilisatoren aangebracht.
De rolsteiger wordt van buitenaf beklommen, dat moet via de binnenzijde.
Niet op de rem

## Slide 8: Feiten
Ongeveer 35 ernstige ongevallen per jaar bij werkzaamheden met de rolsteiger als arbeidsmiddel
Gemiddeld overlijden er 1 - 2 werknemers per jaar
Gemiddeld 4 slachtoffers met permanent letsel per jaar
Conclusie:
Het werken met rolsteigers is een hoog risico

## Slide 9: Rolsteigers opbouwen
Opbouwen volgens montage- en gebruikshandleiding van de leverancier.
Gebruiksinstructie (training) gevolgd.
Handleiding in de taal van de opbouwer aanwezig.
Maak gebruik van PBM’s (handschoenen, veiligheidsschoenen, helm).
Bouw bij voorkeur op met 2 personen.
Platform niet betreden voordat heup- en knieleuningen zijn aangebracht.
Raadpleeg voor afwijkende constructies altijd de leverancier.
Werkvloeren niet verhogen d.m.v. trapjes, ladders of andere middelen.

## Slide 10: Steigers lager en hoger dan 1 meter NIEUW!!!!
 | Platformhoogte ≤ 1 m* | Platformhoogte >1m*
Stabiliteit | Stabiliteitseisen NEN-EN1004-1: (stabiliteitsmaatregelen conform handleiding met bijvoorbeeld (stabilisatoren, ballast etc.) | 
Leuningen | Randbeveiliging volgens NEN-EN1004-1 3-zijdig (heup-en knieleuningen + kantplank) 1-zijde (alleen heupleuning)** | Randbeveiliging volgens NEN-EN1004-1 (heup- en knieleuningen + kantplank)
Toegang tot platform | Vanaf zittende positie op het platform | Door het platformluik

## Slide 11: Controle voor ingebruikname
  Maak gebruik van een controlelijst! (zie A-blad rolsteigers)
  Algemene aspecten, zoals:
    Ondergrond, omgeving, kwaliteit onderdelen rolsteiger,
    Montage- en gebruikshandleiding leverancier
  Stijfheid en stabiliteit, zoals:
  Diagonalen, horizontalen, stabilisatoren, borging, werkvloerhoogte, rem
  Opgang, zoals:
  Veilig te beklimmen, tussenvloeren, heupleuningen en knieleuningen
  Werkvloer, zoals:
  Heup- en knieleuningen, kantplanken, vloer (dicht en geborgd)

## Slide 12: Tot slot
Beklimmen binnendoor met gebruikmaking van de klimluiken.
Werkvloer vrij van niet noodzakelijke objecten.
Minimale werkvoorraad op de werkvloer. (zie voor max. gewicht de handleiding)
Gebruik twee handen bij het klimmen en hijs materiaal naar boven.
Beperk de krachtuitoefening zowel horizontaal als verticaal, o.a. kamersteigers zijn erg instabiel.

## Slide 13
Volandis is een organisatie van:
Notes: Volandis is opgericht door: