## Slide 1: Veilig werken met grondverzetmachines

## Slide 2: Risico’s bij het werken met grondverzetmaterieel
wegzakken en omvallen van de machines;
aanrijdingen;
beknelling en verwonding van werknemers;
instorten van sleuven;
elektrocutie door kabels en leidingen;
gevaarlijke stoffen door bodemverontreiniging

## Slide 3: Maatregelen: voorbereiding (1)
Maatregelen: voorbereiding (1)

## Slide 4: Maatregelen: voorbereiding (2)
zorg dat je goed zichtbaar bent, draag hoge- zichtbaarheidskleding;
houd oogcontact met de machinist;
de machine moet goed zichtbaar zijn (verlichting);
de machinist moet goed overzicht hebben. Stel zonodig een veiligheidsman aan of gebruik een camera

## Slide 5: Maatregelen: persoonlijke beschermingsmiddelen
veiligheidshelm;
veiligheidsschoenen;
reflecterende kleding, hoge-zichtbaarheidskleding, veiligheidsvest;
gehoorbescherming (bij geluidniveaus vanaf 80 dB(A)).
Kleding mag niet openhangen!

## Slide 6: Voor iedereen geldt
neem geen risico’s;
meld gevaarlijke situaties aan de uitvoerder.

## Slide 7: Rijden op de openbare weg
voorkom dit zoveel mogelijk;
voldoet de machine aan de eisen voor wegverkeer?:
machine is verzekerd;
juiste verlichting en reflectoren;
maximumhoogte: 3 meter;
laadschop is afgeschermd;
kraanarm belemmert zicht niet;
maximumsnelheid: 25 km/u.

## Slide 8: Dagelijkse inspectie van het materieel
lekkages;
defecte of ontbrekende onderdelen;
bandenspanning;
toestand van de banden/rupsen;
niveaus motorolie, remvloeistof, hydraulische olie, koelvloeistof;
werking alle functies;
werking van verlichting, claxon en veiligheidsriemen;
werking overdrukinstallatie (bij verontreinigde grond).
Houd handen, schoenen, handgrepen, opstappen, cabine en bedieningshandels schoon

## Slide 9: Veilig werken met grondverzetmachines
voorkom omvallen en wegglijden van de machine;
rijd rustig, houd afstand van gaten, obstakels en markeringen;
voorkom grote schokken;
voorkom dat de aandrijfwielen doordraaien;
vervoer alleen passagiers als er deugdelijke zitplaatsen zijn;
zorg voor een goed overzicht.

## Slide 10: Hijsen met grondverzetmachines
categorie 1: hijswerkzaamheden in verband met graafwerk;
categorie 2: inzet van grondverzetmachine als mobiele hijskraan.
Gevaren: de machine kan bezwijken of kantelen

## Slide 11: Maatregelen bij hijsen categorie (1)
U heeft een hijsopleiding gevolgd;
compleet kraanboek en complete lastvluchttabel;
hoorbare overlastsignalering;
slangbreukbeveiliging op hydraulische cilinders.

## Slide 12: Maatregelen bij hijsen categorie (2)
opleiding: deskundigheidsbewijs TCVT (bedrijfslast > 2 ton, bedrijfslastmoment > 10 tonmeter);
compleet kraanboek en complete lastvluchttabel;
hoorbare overlastsignalering;
lastmomentbeveiliging en lastmomentsignalering;
slangbreukbeveiliging op hydraulische cilinders.

## Slide 13: Parkeren van grondverzetmachines
zet machine zoveel mogelijk horizontaal;
zet transmissie neutraal, trek handrem aan;
laadschopbak en graafemmer rusten op grond;
haal druk van hydraulische systeem;
schakel elektrische apparatuur uit;
haal contactsleutel uit slot;
sluit vuldoppen af (ook van mobiele brandstoftanks).

## Slide 14: Onderhoud van grondverzetmachines
schakel machine volledig uit;
borg machine tegen wegrijden;
Laat laadschop en graafarm rusten op de grond;
haal de druk van het hydraulische systeem;
draag veiligheidsbril en handschoenen bij het bijvullen van antivries, remolie en brandstof;
draag ademhalingsbescherming bij het reinigen van machines die in verontreinigde grond hebben gewerkt.

## Slide 15: Keuring van grondverzetmachines
periodieke inspecties;
keuring minstens één keer per jaar (keuringsklasse 2).

## Slide 16: Tot slot
Gevaren:
wegzakken en omvallen van machines;
aanrijdingen en verwonding.
Maatregelen:
markeer obstakels, verbeter draagkracht grond;
draag hoge-zichtbaarheidskleding en pbm;
zorg dat machinist goed overzicht heeft;
meld gevaarlijke en onverwachte situaties

## Slide 17
Notes: Volandis is opgericht door: